ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Расловского сельского поселения                             Судиславского муниципального района

Костромской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2011 г.

Содержание

1. Общие положения	5

2. Цели и задачи территориального планирования	6

2.1. Цели территориального планирования	6

2.2. Задачи территориального планирования	6

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	8

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры	8

3.2. Предложения по переводу земельных  участков из одной категории в другую	10

3.3. Функциональное зонирование территории	12

3.4. Основные направления  экономического развития территории	16

3.5. Мероприятия по развитию и размещению в Расловском сельском поселении объектов местного значения	18

4. Технико-экономические показатели генерального плана Расловского сельского поселения	30

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

.

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
| 2 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000. |
| 3 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Карта функциональных зон. М 1: 25 000. |
| 4 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Основной чертеж. М 1: 25 000. |
| 5 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Современное состояние и комплексная оценка территории. М 1:25 000. |
| 6 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1: 25 000. |
| 7 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Раслово. Основной чертеж. М 1: 5 000. |
| 8 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Раслово. Карта функциональных зон. М 1:5 000. |
| 9 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Березовая роща. Основной чертеж. М 1:2 000. |
| 10 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Березовая роща. Карта функциональных зон. М 1:2 000. |
| 11 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Калинки. Основной чертеж. М 1:2 000 |
| 12 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Калинки. Карта функциональных зон. М 1:2 000. |
| 13 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Кобякино. Основной чертеж. М 1:2 000. |
| 14 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Кобякино. Карта функциональных зон. М 1:2 000. |
| 15 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Грудки. Основной чертеж. М 1:5 000. |
| 16 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Грудки. Карта функциональных зон. М 1:5 000. |
| 17 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Михайловское. Основной чертеж. М 1:5 000. |
| 18 | Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Михайловское. Карта функциональных зон. М 1:5 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области (Проект) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»» от 17.05.2007г. (с изменениями на 15 сентября 2011года)  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Расловского сельского поселения в границах,  определенных законом  Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г с изменениями от 22 июня 2010 года.

В Проекте учтены положения схемы территориального планирования  Российской Федерации, схемы территориального планирования  Костромской области, схемы территориального планирования Судиславского муниципального района Костромской области; стратегии, планы, программы комплексного социально – экономического и отраслевого развития областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана Расловского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 2016г.;

II этап (расчетный срок) – 2031г;

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Расловского сельского поселения.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3  Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Расловского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации и Костромской области;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Расловского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Костромской области и Судиславского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Расловского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Обоснованные в Проекте предложения по изменению границ населенных пунктов на территории Расловского сельского поселения должны послужить основанием для перевода земель сельскохозяйственного назначения  и земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

# 3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Планировочная структура Расловского сельского поселения к настоящему времени уже сложилась и коренного ее видоизменения в проектируемый период не произойдет.

Значительная часть территории сельского поселения относится к зоне ведения лесного хозяйства и включает участки лесов, являющихся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности. В долине р. Меза в районе населенных пунктов д. Кобякино, д. Грудки, п. Раслово, д. Михайловское сформировалась зона ведения сельского хозяйства. Земли населенных пунктов относятся к зоне преимущественного гражданского строительства.

Основным  организующим элементом планировочной структуры сельского поселения является транспортно-планировочный коридор, формируемый региональной автомобильной дорогой Кострома - В. Спасское и железнодорожной магистралью Кострома-Галич. Наличие такого крупного элемента опорного каркаса территории является основой развития (поддержки) для ряда населенных пунктов: д. Калинки, д. Володино, п. Березовая роща, п. Раслово, д. Лазарево, д. Грудки.  Учитывая огромное влияние, которое способна оказать автомагистраль регионального значения и наличие железной дороги на развитие территории, данная зона в перспективе может стать зоной активного градостроительного освоения. Здесь целесообразно размещение производств, имеющих необходимость выхода на межрегиональные трассы с целью сбыта своей продукции, логистических центров, развитие жилищного строительства и рекреационных зон.

Для организации складского логистического комплекса настоящим Проектом  зарезервирован земельный участок в районе ст. Меза. Возможное использование  комплекса – прием, отправка и перегрузка грузов с использованием транзита по железнодорожной и автомобильной магистралям,  создание  сервисной службы по ремонту подвижного состава.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства будет происходить на землях сельскохозяйственного назначения.

Создание новых промышленных предприятий, требующих организации СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», планируется в составе производственных зон, предназначенных для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами, согласно проведенному функциональному зонированию.

В качестве опорного центра системы расселения выделяется поселок Раслово. На его территории предлагается располагать  основные административные, финансовые структуры, учреждения образования, здравоохранения, сферы культуры и спорта, предназначенные для  обслуживания населения всего сельского поселения.

В результате объединения с  Грудкинским, Долматовским, Калинковским и Михайловским сельскими поселениями на территории объединенного Расловского сельского поселения выделились планировочные центры второго порядка: д. Калинки, д. Кобякино, д. Грудки, д. Михайловское. Это бывшие административные центры сельских поселений, имеющие на своей территории инфраструктуру  социального и культурно-бытового обслуживания не только своего населения, но и близлежащих населенных пунктов, которую предлагается сохранить на нормативном уровне Российской Федерации и Костромской области.

Земельные участки для нового жилищного строительства предлагается выделять   на землях населенных пунктов, как свободных от застройки, так и занятых ветхим жилищным фондом, подлежащим замене к расчетному сроку.

В целях предотвращения кризиса в сфере жилья, создания комфортных условий для проживания сельского населения, повышения инвестиционной привлекательности территории поселения настоящим Проектом предлагается  включить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда общей площадью 169.66 га, в границы населенных пунктов: п. Раслово, д. Калинки, д. Грудки, д. Михайловское, д. Кобякино, п. Березовая роща, д. Антипино, д. Буртасово, д. Семеновское, д. Леонтьево, д. Жиравлево, д. Романово, д. Кондратово д. Воробьево, д. Белобородово, д. Галкино, д. Ратилово, для перспективного жилищного строительства.  Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 1500 м2.

Увеличение площади жилищного фонда планируется проводить в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности  и комплексности застройки  селитебных территорий.

К рекреационным зонам  отнесены защитные леса, особо охраняемая природная территория регионального значения туристско-рекреационная местность «Усадьба «Следово»,  а также участок  из земель лесного фонда возле д. Семеновское с благоприятными ландшафтными условиями, расположенный вблизи водоема и транспортных коммуникаций.

Рекреационные зоны предлагается использовать для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На территории выделенной рекреационной зоны возле д. Семеновское возможно размещение объектов для туристической и рекреационной деятельности (туристических баз, домиков рыбака и охотника, детских и спортивных лагерей и других аналогичных объектов).

## 3.2. Предложения по переводу земельных  участков из одной категории в другую

Границы населенных пунктов Расловского сельского поселения нанесены на карты генерального плана на основании картографических материалов                    М 1:10000, выполненных ФГУП «Костромское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» в 2001г в ходе проведения работ по установлению черты сельских населенных пунктов Судиславского  района Костромской области.

Согласно ФЗ №172 от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» для перспективного жилищного строительства предлагается перевести в категорию земель населенных пунктов земельные участки, примыкающие к границам населенных пунктов: п. Раслово, д. Калинки, д. Грудки, д. Михайловское, д. Кобякино, п. Березовая роща, д. Антипино, д. Буртасово, д. Семеновское, д. Леонтьево, д. Жиравлево, д. Романово, д. Кондратово д. Воробьево, д. Белобородово, д. Галкино, д. Ратилово, д. Следово общей площадью 169,66 га, в том числе из категории земель сельскохозяйственного назначения – 144,25 га, из земель лесного фонда – 25,41га (таблица 3.2.1.).

Для расширения ООПТ регионального значения туристско-рекреационная местность «Усадьба «Следово» предлагается перевести четыре земельных участка из категории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,35 га  в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (таблица 3.2.2.).

В графическом виде данные мероприятия представлены на  картах:

- «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000».

- «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Основной чертеж.  М 1: 25 000».

Площади земельных участков, предлагаемых к переводу в категорию земель населенных пунктов и особо охраняемых территорий и объектов, определены  картометрическим методом.

Таблица 3.2.1 Участки, предлагаемые к переводу в категорию земель населенных пунктов

| № | Наименование населенного пункта | Цель перевода | Участки, предлагаемые к включению в категорию земель населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | из земель сельскохозяйственного назначения | из земель лесного фонда |
| 1 | д. Антипино | Жилищное строительство | 1,83 | 1,83 | - |
| 2 | д. Белобородово |  | 4,73 | 4,73 | - |
| 3 | п. Березовая роща |  | 10,08 | 10,08 | - |
| 4 | д. Буртасово |  | 2,68 | 2,37 | 0,31 |
| 5 | д. Воробьево |  | 9,06 | 9,06 | - |
| 6 | д. Галкино |  | 6,31 | 6,31 | - |
| 7 | д. Грудки |  | 3,48 | 3,48 | - |
| 8 | д. Жиравлево |  | 1,47 | 1,47 | - |
| 9 | д. Калинки |  | 25,10 | 24,9 | 0,2 |
| 10 | д. Кондратово |  | 11,79 | 10,21 | 1,58 |
| 11 | д. Лазарево |  | 1,57 | 1,57 | - |
| 12 | д. Леонтьево |  | 30,87 | 29,57 | 1,3 |
| 13 | д.Михайловское |  | 9,34 | 6,95 | 2,39 |
| 14 | п. Раслово |  | 18,59 | - | 18,59 |
| 15 | д. Ратилово |  | 5,96 | 5,96 | - |
| 16 | д. Романово |  | 10,42 | 10,42 | - |
| 17 | д. Семеновское |  | 10,72 | 9,68 | 1,04 |
| 18 | д. Следово |  | 5,66 | 5,66 | - |
|  | ИТОГО: |  | 169,66 | 144,25 | 25,41 |

Таблица 3.2.2 Участки, предлагаемые к переводу в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов

| Наименование населенного пункта | Цель перевода | Участки, предлагаемые к включению в категорию земель особо охраняемых категорий и объектов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь | из земель сельскохозяйственного назначения | из земель лесного фонда |
| д. Следово | Расширение ООПТ «Усадьба «Следово» |  |  |  |
| Земельный участок № 1 |  | 3,2 | 3,2 | - |
| Земельный участок № 2 |  | 2,25 | 2,25 | - |
| Земельный участок № 3 |  | 14,7 | 14,7 | - |
| Земельный участок № 4 |  | 4,2 | 4,2 | - |
| ИТОГО: |  | 24,35 | 24,35 | - |

## 3.3. Функциональное зонирование территории

Территория Расловского сельского поселения в существующих границах подразделена на функциональные зоны, выделенные с учетом сложившегося хозяйственного использования, стратегии пространственного развития территории, комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений.

Цель положений по функциональному зонированию - повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории с сохранением качеств местности и окружающей среды. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов  в правилах землепользования и застройки.

Проектом предлагаются к упорядочению и организации следующие зоны на территории Расловского сельского поселения (таблица 3.3.1.):

- Зона преимущественного гражданского строительства - включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона перспективной жилой застройки -  предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий при перспективном градостроительном развитии населенных пунктов

- Зона развития лесного хозяйства – включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

- Зона преимущественного сельскохозяйственного использования – территории, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских  и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

- Зона природоохранных и рекреационных территорий - защитные леса, территории природоохранного назначения, предназначенные для охраны окружающей среды и отдыха населения.

- Рекреационная зона – территории,  предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения  с возможным строительством объектов для осуществления рекреационной деятельности.

- Производственная зона - предназначена для размещения промышленных и производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, логистические центры, сооружения водопровода, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

На территории сельских населенных пунктов выделены следующие виды зон:

- Жилая зона  - предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловая зона - территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Производственная зона – территории, занятые промышленными, производственно-складскими объектами, являющимися источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующие организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Рекреационная зона – парки,  скверы, озелененные территории общего пользования,  используемые населением для кратковременного отдыха, проведения досуга и занятий физкультурой и спортом.

- Зона режимных объектов – зона, предназначенная для размещения учреждений и предприятий, требующих особого порядка  использования территории.

- Зона природного ландшафта – территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность, способствуют оздоровлению окружающей среды, формируют систему открытых пространств.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картах генерального плана Расловского сельского поселения:

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Карта функциональных зон».  М 1: 25 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Раслово. Карта функциональных зон».  М 1:5 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Калинки. Карта функциональных зон».  М 1:2 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. П. Березовая роща. Карта функциональных зон».  М 1:2 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Кобякино. Карта функциональных зон».  М 1:2 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Грудки. Карта функциональных зон».  М 1:5 000;

  - «Генеральный план Расловского сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области. Д. Михайловское. Карта функциональных зон».  М 1:5 000.

Помимо функциональных зон на картах  генерального плана отражены зоны с особыми условиями использования территории - установленные  в соответствии с федеральными законами зоны, в пределах которых действуют ограничения на использование земельных участков и  объектов  капитального строительства в целях:

- охраны и рационального использования окружающей природной среды;

- создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур;

- обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения;

- охраны объектов культурного наследия.

Таблица 3.3.1.– Параметры функциональных зон, выделенных на территории Расловского сельского поселения

| №№ | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2011г) | Расчетный срок (2031г) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Зона преимущественного гражданского строительства | 552,52 | 1,22 | 552,52 | 1,22 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, социально-бытового назначения. |
| 2. | Зона перспективной жилой застройки | - | - | 169,66 | 0,37 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, социально - бытового назначения |
| 3 | Производственная зона | 7,93 | 0,02 | 7,93 | 0,02 |  |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 1268,1 | 2,8 | 1276,75 | 2,82 | Строительство складского логистического комплекса в районе ж/д ст. Меза |
| 5. | Зона развития лесного хозяйства | 26788,84 | 59,2 | 26567,68 | 58,71 |  |
| 6. | Зона преимущественного сельскохозяйственного использования | 14926,93 | 32,99 | 14760,33 | 32, 62 |  |
| 7 | Зона природоохранных и рекреационных территорий | 1695,89 | 3,75 | 1720,24 | 3,80 | Расширение ООПТ «Усадьба «Следово». Организация дендрологического парка |
| 8. | Рекреационная зона | - | - | 187,1 | 0,4 | Строительство объектов для туристической и рекреационной деятельности (туристических баз, домиков рыбака и охотника, детских и спортивных лагерей и других аналогичных объектов). |
| 9. | Зона специального назначения | 10,09 | 0,02 | 10,09 | 0,02 |  |
|  | ИТОГО: | 45250,3 | 100 | 45250,3 | 100 |  |

*   Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.4. Основные направления  экономического развития территории

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельского поселения, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения  в качестве приоритетных направлений экономического развития Расловского сельского поселения  предлагаются:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие  лесопромышленного комплекса;

- развитие пищевой отрасли промышленности;

- развитие туризма и индустрии досуга.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- дальнейшее развитие молочно-товарного животноводства на базе существующих сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление и развитие личных подсобных хозяйств населения;

- ужесточение контроля над эффективностью использования земель сельскохозяйственного назначения;

- стимулирование сельхозпроизводителей к созданию производств по углубленной переработке молока и выпуску  цельномолочной продукции.

Мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса:

- увеличение процента освоения расчетной лесосеки;

- проведение активной лесовосстановительной политики;

- развитие лесозаготовительного и лесоперерабатывающего безотходного производства  на базе существующих производственных мощностей;

- расширение ассортимента и переориентация существующих деревообрабатывающих производств на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции;

- стимулирование малого предпринимательства в создании предприятий по заготовке и переработке грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов.

Мероприятия по развитию туристического комплекса:

  - развитие инфраструктуры гостеприимства для организации историко-культурного въездного туризма;

  - стимулирование развития активного экологического и «сельского» (проживание в частных домах в сельской местности) туризма;

  - создание полноценной инфраструктуры для охотничьего и рыболовного туризма;

  - возрождение старинных промыслов, организация учебных и просветительских центров народных ремесел для привлечения на территорию транзитного туризма.

## 3.5. Мероприятия по развитию и размещению в Расловском сельском поселении объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| 1. МБОУ Кобякинская ООШ Дошкольное отделение «Родничок» при Кобякинской ООШ | д. Кобякино, ул.Королева, д.2 общественно-деловая зона | Общая площадь здания- 1000м2 Емкость дошкольного отделения – 19 мест; площадь, занимаемая детским дошкольным учреждением – 176,0 м2 | - | I очередь - ремонт помещений дошкольного отделения, строительство игровой площадки и веранды Расчетный срок - капитальный ремонт здания школы |
| 2. МБОУ Расловский детский сад | п. Раслово ул. Майская, д.6 общественно-деловая зона | Существующая емкость д/сада-58 мест; Площадь, занимаемая детским дошкольным учреждением – 507,0 м2 |  | I очередь- замена эл. проводки, ремонт системы отопления, строительство 2-х веранд |
| 3. МБОУ Грудкинская НОШ, Дошкольное отделение «Тополек» при Грудкинской НОШ | д. Грудки, ул,Центральная, д.21д. общественно-деловая зона | Общая площадь здания- 1000м2 Существующая емкость дошкольного отделения - 20 мест. Площадь, занимаемая детским дошкольным учреждением –200,0 м2 | - | I очередь - строительство игровой площадки дошкольного отделения «Тополек» Расчетный срок- капитальный ремонт здания школы |
| 4. МБОУ Михайловский детский сад. | д. Михайловское, общественно-деловая зона | Существующая емкость д/сада- 24 места. | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 5. МБОУ Калинковский детский сад | д. Калинки общественно-деловая зона | Планируемая емкость- 25 мест |  | I очередь – реконструкция здания школы под детский сад |
| 5.МБОУ Расловская СОШ | п. Раслово Общественно-деловая зона | Существующая емкость школы - 220 мест; площадь здания 1500м2. | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 6. Структурное подразделение МБУК Расловский СДК в д.Кобякино | д. Кобякино, ул.Королева, д.4 общественно-деловая зона | Существующая емкость СДК– 150 мест, общая площадь -1200 м2 библиотека - 8949 тыс. ед. хранения книжного фонда |  | I очередь – капитальный ремонт |
| 7. Структурное подразделение МБУК Расловский СДК в д. Михайловское | д. Михайловское общественно-деловая зона | Существующая емкость СДК – 200 мест, библиотека – 4674 тыс. ед. хранения книжного фонда | - | I очередь – завершение строительства крыла здания Михайловской СОШ с последующим размещением в нем клуба и библиотеки |
| 8 Структурное подразделение МБУК Расловский СДК д. Грудки. | д. Грудки общественно-деловая зона | Существующая емкость СДК - 20 мест; библиотека – 6961 тыс. ед. хранения книжного фонда | - | I очередь – капитальный ремонт |
| 9. МБУК Расловский СДК | п. Раслово общественно-деловая зона | Существующая емкость - 120 мест; помещение клуба арендованное |  | Расчетный срок - строительство здания для СДК и библиотеки |
| 10. Михайловский ФП | д.Михайловское, ул.Октябрьская, д.5. общественно-деловая зона | Существующая емкость - 10 посещений в смену; типовое здание площадью 90 м2 |  | I очередь –капитальный ремонт |
| 11. Расловская врачебная амбулатория | п. Раслово ул. Речная 19 общественно-деловая зона | Существующая емкость - 15 посещений в смену; приспособленное здание площадью 60 м2 |  | I очередь - реконструкция здания бывшего д/сада для размещения врачебной амбулатории |
| 12 Спортивный зал при МБОУ Расловская СОШ | п. Раслово общественно-деловая зона | Площадь спортивного зала - 150 м2 |  | I очередь - капитальный ремонт |
| 13. Спортивный зал при МБОУ Кобякинская ООШ | д. Кобякино, ул.Королева, д.2 общественно-деловая зона | Площадь спортивного зала - 150 м2 |  | I очередь - капитальный ремонт |
| 14. Спортивный зал при МБОУ Грудкинская НОШ | д. Грудки, ул. Центральная, д.21д. общественно-деловая зона | Площадь спортивного зала - 150 м2 |  | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| 15. Администрация Расловского сельского поселения | п. Раслово общественно-деловая зона | Общая площадь здания 300м2 |  | I очередь - капитальный ремонт |
| 16. Административное здание | п. Кобякино общественно-деловая зона | Общая площадь здания 150м2 |  | I очередь - капитальный ремонт |
| 17 Административное здание | д. Калинки пер.Почтовый д.8 общественно-деловая зона | Общая площадь- 36м2 |  | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 18. Организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| 19. Строительство дворовых спортивных площадок в зонах перспективной жилой застройки в п. Раслово, д. Калинки, д. Грудки, д. Михайловское, д. Кобякино, п. Березовая роща, д. Антипино, д. Буртасово, д. Семеновское, д. Леонтьево, д. Жиравлево, д. Романово, д. Кондратово. | Расчетный срок |
| 20. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в зонах перспективной жилой застройки п. Раслово, д. Калинки, д. Грудки, д. Михайловское, д. Кобякино, п. Березовая роща, д. Антипино, д. Буртасово, д. Семеновское, д. Леонтьево, д. Жиравлево, д. Романово, д. Кондратово. | Расчетный срок |
| 3.5.2. Жилищное строительство |
| 1.Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Расловского сельского поселения Жилая зона Зона перспективной жилой застройки | Ввод в эксплуатацию 11775,0 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 26,1 м2/чел и вывода из эксплуатации 621,0 м2 аварийного жилья | - | I очередь |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Расловского сельского поселения Жилая зона Зона перспективной жилой застройки | Ввод в эксплуатацию 12029,0 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 29,0 м2/чел и вывода из эксплуатации 1864 м2 аварийного жилья) |  | Расчетный срок |
| 3.5.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| 1. ул. Колхозная, ул. Лесная, ул.Геологов, ул. Майская | п. Раслово | Усовершенствованный тип покрытия, общая протяженность -2,4км | - | I очередь – капитальный ремонт |
| 2. ул. Речная, ул. Пионерская, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Юрьева. | п Раслово | Усовершенствованный тип покрытия | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 3. ул. Королева, Центральная | д. Кобякино |  | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 4.ул. Центральная, ул. Новая, пер. Почтовый. | д. Калинки |  | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 5. ул. Зеленая, ул. Лесная | д. Калинки |  | - | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| 6. ул. Центральная, ул. Бутакова, ул. Мира, ул. Молодежная | д. Грудки |  | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 7. ул. Колхозная, ул. Школьная, ул. Полевая | д. Грудки |  | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 8. ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Полевая | д. Михайловское |  | - | I очередь - капитальный ремонт |
| 9. ул. Новая, ул. Дружбы, ул. Октябрьская | д. Михайловское |  | - | Расчетный срок - капитальный ремонт |
| 10.Остановка транспорта (школьного автобуса) | Населенные пункты Расловского сельского поселения | Должна иметь твердое покрытие, быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон. | - | I очередь - строительство |
| 3.5.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1.Система водоснабжения | п. Раслово | Существующая артезианская скважина – 2 шт; водонапорная башня –объем бака 25м2; водопроводные сети – протяженность 9,0 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь – реконструкция водопроводных сетей на участке протяженностью 5,0 км |
| 2. Система водоснабжения | д. Михайловское | Существующая артезианская скважина; водонапорная башня – объем бака 15м2; водопроводные сети – протяженность 6,0 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь – реконструкция водопроводных сетей; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| 3. Система водоснабжения | д. Кобякино | Существующая артезианская скважина; водонапорная башня – объем бака 15м2; водопроводные сети – протяженность 6,0 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь – реконструкция водопроводных сетей; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| 4. Система водоснабжения | д. Антипино | Существующая артезианская скважина; водонапорная башня – объем бака 15м2; водопроводные сети – протяженность 1,8 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь – реконструкция водопроводных сетей на участке протяженностью 1,5км; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| 5. Система водоснабжения | п. Березовая роща | Существующие водопроводные сети – протяженность 15 км |  | I очередь – реконструкция водопроводных сетей на участке протяженностью 0,6км. |
| 6. Реконструкция существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения | I очередь |
| 7. Установка водомерных устройств в жилом секторе, оборудованном централизованным водоснабжением | I очередь |
| 8. Система водоснабжения | д. Калинки | Существующая артезианская скважина - 2шт; 2 водонапорных башни – объем бака 15м2 и 25м2; водопроводные сети – протяженностью 1,0 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | Расчетный срок – реконструкция водопроводных сетей; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| 9. Система водоснабжения | д. Грудки д. Дениславка | Существующая артезианская скважина - 2шт; водонапорная башня – объем бака 25м2; водопроводные сети – протяженность 6,0 км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | Расчетный срок – реконструкция водопроводных сетей; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| 10. Водопроводные сети | д. Белобородово, д. Лазарево, д. Жарки | Существующие водопроводные сети: – д. Белобородово-2,6км; д. Лазарево-1,5км; д. Жарки- 1,0км | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; водонапорной башни 10 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | Расчетный срок – реконструкция водопроводных сетей; разработка и обустройство 2-3 пояса ЗСО |
| Водоотведение |
| 1. Обустройство 100% жилищного фонда Расловского сельского поселения водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам | I очередь |
| 2. Обеспечение 100% охвата населения Расловского сельского поселения системой вывоза ЖБО. | I очередь |
| 3. Канализационные сети | п. Раслово: ул. Геологов, ул. Майская, ул. Полевая, | Существующая канализационная сеть из чугунных, керамических, асбоцементных туб диаметром 100,180,200 мм Общая протяженность -4,6км |  | I очередь- реконструкция на участке общей протяженностью 1,5 км |
| 4. Очистные сооружения на полную биологическую очистку | д. Михайловское | Проектируемая производительность до 0,2 тыс. м3/сут | СЗЗ – 100м | I очередь - строительство |
| 5. Канализационные сети | д. Михайловское |  |  | I очередь - строительство |
| 6. Строительство локальных канализационных очистных сооружений на полную биологическую очистку с организацией санитарно-защитной зоны для существующих и проектируемых сельскохозяйственных предприятий. | Расчетный срок |
| 7. Строительство локальных канализационных очистных сооружений на полную биологическую очистку с организацией санитарно-защитной зоны для объектов социально-бытового назначения в д. Калинки и д. Кобякино. | Расчетный срок |
| Теплоснабжение |
| 1. Сети теплоснабжения (присоединенная теплосеть к ТК по ул. Майская, д.9 в 2-х трубном исполнении). | п. Раслово ул. Майская | Протяженность надземной части - 800 м, диаметр труб 108 мм. |  | Расчетный срок – реконструкция тепловых сетей в надземном исполнении на участке 400 м |
| 2. Сети теплоснабжения (присоединенная теплосеть к ТК по ул. Юрьева в 2-х трубном исполнении). | п. Раслово ул. Юрьева | Протяженность надземной части - 800 м, диаметр труб 108 мм. |  | Расчетный срок – реконструкция тепловых сетей в надземном исполнении на участке 300 м |
| 3. Котельная МУП ЖКХ «Раслово» | п. Раслово ул. Майская, д.9 | Установленная мощность котельной 1,85 Гкал\час |  | I очередь- реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо |
| 4. Котельная МУП ЖКХ «Раслово» | п. Раслово ул. Юрьева | Установленная мощность котельной 0,7 Гкал/час. |  | I очередь- реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо |
| 5.Котельная здания администрации Расловского сельского поселения | п. Раслово пл. Октября д.1 | Установленная мощность котельной 0,19 Гкал/час. |  | I очередь- реконструкция котельной с переводом на газообразное топливо |
| Газоснабжение |
| 1.Строительство поселковых газораспределительных сетей для газификации 100% жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения Расловского сельского поселения. | Расчетный срок |
| 2. Перевод котельных, обслуживающие социальные объекты и предприятия на газовое топливо в газифицированных населенных пунктах. | Расчетный срок |
| Санитарная очистка территории |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| 2.Контейнерные площадки для сбора ТБО | Расловское сельское поселение | Размещать: от жилых домов, школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями. |  | I очередь -строительство |
| 3. Разработать генеральную схему санитарной очистки территории Расловского сельского поселения. | I очередь |
| 3.5.5. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации |
| 1. Ремонт зерносушильных комплексов, частичная замена оборудования | СПК «Боевик» СПК «Трудовик» СПК «Расловское» |  |  | I очередь |
| 2. Модернизация животноводческих комплексов | СПК «Расловское» СПК «Боевик» | Замена молокопроводов, водопровода, привязи |  | I очередь - |
| 3.Улучшение технического оснащения ферм | Расловское сельское поселение Сельскохозяйственные предприятия | Покупка кормосмесителей |  | I очередь - |
| 4.Увеличение производства молока | Расловское сельское поселение Сельскохозяйственные предприятия | Увеличение поголовья КРС в т.ч. коров Стимулирование селекционной работы |  | I очередь |
| 5. Техническое перевооружение с/х предприятий | Расловское сельское поселение Сельскохозяйственные предприятия | Приобретение с/х техники и технологического оборудования |  | В течение проектируемого периода |
| 6. Увеличение процента освоения расчетной лесосеки | I очередь |
| 7. Увеличение объемов производства сухих строганных пиломатериалов и переработки низкосортной древесины на базе предприятия Жуколина В.А. | I очередь |
| 8.Стимулирование малого предпринимательства в создании предприятий по заготовке и переработке грибов и ягод, недревесных лесных ресурсов | I очередь |
| 9.Строительство турбаз, малых гостиниц и коттеджей, домиков рыбака и охотника для развития туристического сектора экономики. | Расчетный срок |
| 10.Стимулирование развития активного экологического и «сельского» (проживание в частных домах в сельской местности) туризма | I очередь |
| 11. Организация учебных и просветительских центров народных ремесел | I очередь |
| 12. Создание инвестиционной площадки для строительства складского логистического комплекса в районе ж/д ст. Меза | Расчетный срок |
| 3.5.6. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1. Переведение земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в земли историко-культурного назначения | I очередь |
| 2.Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства) и разработка проектов зон охраны ОКН | I очередь |
| 3.Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с законами Костромской области. | В течение проектируемого периода |
| 4. Выявление объектов культурного наследия, составление списков объектов, имеющих признаки историко-культурного наследия, их экспертиза и представление на утверждение в качестве памятников истории и культуры регионального значения или утверждение муниципалитетом в качестве объектов историко-культурного наследия местного значения | В течение проектируемого периода |
| 5. Организация использования объектов культурного наследия с обязательным обеспечением неизменности облика и интерьера объекта в соответствии законодательством Российской Федерации. | В течение проектируемого периода |
| 3.5.7. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна на территории сельского поселения, создание единого информационного банка данных источников | I очередь |
| 2.Разработка проектов ПДВ для существующих и намечаемых к строительству предприятий | В течение проектируемого периода |
| 3.Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; | В течение проектируемого периода |
| 4.Озеленение ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород санитарно-защитных зон от существующих лесопильных производств и сельскохозяйственных предприятий | I очередь |
| 5. Разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных | I очередь |
| 6. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц | I очередь |
| 7. Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок на действующих предприятиях | Расчетный срок |
| 8. Проведение мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия, ремонту дорог | В течение проектируемого периода |
| 9. Газификация жилого сектора в сельских населенных пунктах. | I очередь |
| 10. Перевод на природный газ котельных, работающих на печном топливе и угле. Проектирование новых котельных на газовом топливе в газифицированных населенных пунктах | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| 1. Очистка водоохранных зон от несанкционированных свалок | I очередь |
| 2. Оборудование площадок с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемых жижесборников на животноводческих фермах | I очередь |
| 3.Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | I очередь |
| 4.Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного тампонажа на выявленных бездействующих скважинах | В течение проектируемого периода |
| 5.Развитие систем централизованной канализации в сельских населенных пунктах; | Расчетный срок |
| Охрана почвенного покрова |
| 1. Организация регулярного сбора ТБО на территории сельских населенных пунктов с использованием контейнерной системы | I очередь |
| 2. Максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья | I очередь |
| 3.Разработать лимиты образования отходов на отходообразующих предприятиях | I очередь |
| 4. Ликвидировать все несанкционированных свалки на территории поселения, а также разработать системы контроля, исключающие возможность их появления | I очередь |
| 3.5.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров |
| 1. Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период | В течение проектируемого периода |
| 2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах | I очередь |
| 3. Устройство минерализованных полос, строительство дорог и мостов противопожарного назначения | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора | I очередь |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов |
| 1. Строительство пожарного депо д.Кобякино. | I очередь |
| 2. Обустройство естественных водоемов подъездами и площадками, для установки на них пожарных автомобилей для забора воды в соответствии с техническими регламентами. | I очередь |
| 3. Строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники | I очередь |
| 4. Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | I очередь |

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана Расловского сельского поселения

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2011 год | I очередь 2016 год | Расчетный срок 2031год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 45250,3 552,52 | 45250,3 722,18 | 45250,3 722,18 |
| 1.2 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения, в том числе: - зона преимущественного гражданского строительства; - зона перспективной жилой застройки - зона развития лесного хозяйства; - зона преимущественного сельскохозяйственного использования; - производственная зона; -зона инженерной и транспортной инфраструктур; - зона природоохранных и рекреационных территорий; - рекреационная зона; - зона специального назначения | га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) га (%) | 552,5 (1,22) - 26788,8 (59,2) 14926,9 (32,99) 7,9 (0,02) 1268,1 (2,8) 1695,9 (3,75) - 10,1 (0,02) | 552,5 (1,22) 169,7 (0,37) 26567,7 (58,71) 14760,3 (32,62) 7,9 (0,02) 1276,7 (2,82) 1720,2 (3,8) 187,1 (0,4) 10,1 (0,02) | 552,5 (1,22) 169,7 (0,37) 26567,7 (58,71) 14760,3 (32,62) 7,9 (0,02) 1276,7 (2,82) 1720,2 (3,8) 187,1(0,4) 10,1 (0,02)) |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2874 | 2965 | 3019 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного | чел. чел. чел. | 453 1886 535 | 529 1758 678 | 489 1681 849 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 66232 | 77386 | 87551 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 23,05 | 26,1 | 29,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/ на 1000 чел. | мест | 121/42 | 148/50 | 151/50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего/ на 1000 чел | мест | 544/189 | 267/90 | 273/90 |
| 4.3. | Больница, всего/ на1000 человек | коек | - | - | - |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП) | посещ. в смену | 60 | 60 | 60 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел. | мест | 640/223 | 237/80 | 242/80 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: - спортивные залы, всего/на 1000 чел - плоскостные спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел | м2 га | 450/156,5 1,1/0,38 | 1038/350 2,1/0,7 | 1057/350 2,1/0,7 |
| 4.7. | Предприятия торговли: всего/ на1000 чел. | м2 торг. площ. | 405,2/141 | 890/300 | 906/300 |
| 4.8. | Рыночные комплексы всего/ на1000 чел. | м2 торг.пл. | н/д | 71/24 | 72/24 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания: всего/ на1000 чел. | мест | н/д | 119/40 | 121/40 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяжённость дорог общего пользования в границах поселения, всего: - в том числе с твёрдым покрытием: | км км | 105,8 86,8 | 105,8 86,8 | 105,8 86,8 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 461,0 | 864,3 | 880,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека | л/сут | 65,0 | 160,0 | 160,0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 750,0 | 950,0 | 1150,0 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | н/д | 2816,5 | 2868,0 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | н/д | 950 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 72678 | 81100 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн.м3 | н/д | 11,22 | 12,47 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | н/д | 100 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 3715,8 | 3990,8 | 4648,4 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | - - | - - | - - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 4/5,0 | 4/5,0 | 4/5,0 |